## Slide 1
PHYSICAL AI · EDGE INTELLIGENCE
Physical AI
챗봇을 넘어 격전지로
Physical AI: From Chatbots to the Contested Ground
5 Phase 11 Step · 22 산출물 · 실측 데이터 기반 · LED 실습 포함
관측 → 인지 → 판단 → 구동 → 운용 | 2026.10
1
관측
2
인지
3
판단
4
구동
5
운용
Notes: 표지. 설명 없이 바로 S2 시연으로 넘어간다.

## Slide 2
CHAPTER
1
패러다임 시프트
Paradigm Shift · From Screen to Field
2
Notes: Chapter 1 간지. 25분.

## Slide 3
1-1. 화면 안의 AI 지난 3년, AI 는 텍스트를 주고받았다
화면 안의 AI (On-Screen AI)
1
챗봇
Chatbot
사람이 묻고 모델이 답한다. 대화가 끝나면 세상에는 아무것도 남지 않는다.
2
코파일럿
Copilot
사람이 쓰던 것을 이어서 쓴다. 최종 판단은 사람이 한다.
3
문서 요약
Summarization
긴 것을 짧게 만든다. 원본은 그대로 남아 있고, 요약이 틀려도 원본을 다시 읽으면 된다.
공통점 — 틀려도 되돌릴 수 있다. 다시 생성하면 그만이다.
3
Notes: 세 가지 모두 텍스트 입출력이고, 틀려도 되돌릴 수 있다는 점을 강조한다.

## Slide 4
1-2. 화면 밖으로 나오면 규칙이 바뀐다
챗봇형 AI
Physical AI
출력
텍스트
물리적 상태 변화
틀렸을 때
재생성
되돌릴 수 없음
지연 허용
수 초
밀리초 (제어)
입력
사람이 입력
센서가 계속
실패 비용
어색한 문장
기구 파손 · 안전
“모터는 Ctrl+Z 가 없습니다”
4
Notes: 이 슬라이드가 1부의 핵심. 다섯 행을 하나씩 짚는다.

## Slide 5
Phase 1 · Step 1.2 · 1.2.1
환경 진단 — 산출물 예시: 하드웨어 적합성 판정
실측 데이터
PHASE 1 · Observe
STEP 1.2 환경 진단
지연 1~3초
색 판별 12/12
모델 2.6 GB
8GB 엣지 보드에서 무엇이 되나
Jetson Orin Nano 8GB · 인터넷 연결 없이 · 실제 측정값
온디바이스에서 비전 모델이 실제로 돕니다
Phase 1 · Step 1.2
※ 측정 환경: Jetson Orin Nano Super 8GB · JetPack 6 · IMX219 · Qwen2.5-VL-3B Q4_K_M
산출물 1.2.1 · P-AI 방법론 5-Phase
측정 항목
결과
모델
Qwen2.5-VL 3B (Q4_K_M)
가중치
2.59 GB
잔여 메모리
2.0 GB
색 판별 정확도
12색 전부 한 칸 이내
추론 지연
1.3 ~ 3.3 초
인터넷
불필요
왜 3B 인가
7B 는 적재되지만 운용 중 죽는다.
3B 가 더 빠르고 정확하며 유일하게 동작했다.
무엇이 전제인가
GUI 를 끄면 가용이 2.3GB → 6.4GB 가 된다.
데스크톱이 떠 있으면 아무것도 올라가지 않는다.
5
Notes: 실측값만 쓴다. 업계 전망이나 추정치는 넣지 않는다.

## Slide 6
Phase 1 · Step 1.2 · 1.2.2
환경 진단 — 실패 사례: 데모는 되고 운용은 안 된 경우
실패 사례
PHASE 1 · Observe
STEP 1.2 환경 진단
스왑 3.7GB 전소
잔여 100 MiB
그런데 7B 는 죽었다
같은 보드, 같은 모델 계열. 조건만 운용 상태로 바꿨을 때
적재되는 것과 운용되는 것은 다릅니다
Phase 1 · Step 1.2
※ 측정 환경: 동일 보드에서 카메라 파이프라인·제어 루프를 함께 가동한 상태
산출물 1.2.2 · P-AI 방법론 5-Phase
1
서버 적재
성공
가용 530 MB
→
2
+ 카메라 · 제어 루프
견딤
가용 393 MB
→
3
+ 추론 요청 1건
사망
스왑 3.7GB 전소
무엇을 놓쳤나
이미지 인코딩에 필요한 연산 버퍼 약 700MB 가 들어갈 자리가 없다. 서버 단독으로는 적재되고, 카메라와 제어 루프까지도 견딘다. 그러나 추론 요청이 들어오는 순간 죽는다.
→ 새 모델을 검토할 때는 반드시 제어 루프를 함께 돌리면서 재야 한다.
6
Notes: 이 슬라이드는 60분 축약판에서도 빼지 않는다. PoC 와 현장의 차이를 만드는 지점.