## Slide 1
PHYSICAL AI · EDGE INTELLIGENCE
Physical AI
챗봇을 넘어 격전지로
Physical AI: From Chatbots to the Contested Ground
5 Phase 11 Step · 22 산출물 · 실측 데이터 기반 · LED 실습 포함
관측 → 인지 → 판단 → 구동 → 운용 | 2026.10
1
관측
2
인지
3
판단
4
구동
5
운용
1
Notes: 표지. 설명 없이 바로 시연으로 넘어간다.

## Slide 2
CHAPTER
1
패러다임 시프트
Paradigm Shift · From Screen to Field
2

## Slide 3
1-1. 화면 안의 AI 지난 3년, AI 는 텍스트를 주고받았다
화면 안의 AI (On-Screen AI)
1
챗봇
Chatbot
사람이 묻고 모델이 답한다. 대화가 끝나면 세상에는 아무것도 남지 않는다.
2
코파일럿
Copilot
사람이 쓰던 것을 이어서 쓴다. 최종 판단과 책임은 사람이 진다.
3
문서 요약
Summarization
긴 것을 짧게 만든다. 요약이 틀려도 원본을 다시 읽으면 된다.
공통점 — 틀려도 되돌릴 수 있다. 다시 생성하면 그만이다.
3
Notes: 세 가지 모두 텍스트 입출력이고 되돌릴 수 있다는 점을 짚는다.

## Slide 4
1-2. 화면 밖으로 나오면 규칙이 바뀐다
챗봇형 AI
Physical AI
출력
텍스트
물리적 상태 변화
틀렸을 때
재생성
되돌릴 수 없음
지연 허용
수 초
밀리초 (제어)
입력
사람이 입력
센서가 계속
실패 비용
어색한 문장
기구 파손 · 안전
“모터는 Ctrl+Z 가 없습니다”
4
Notes: 1부의 핵심. 다섯 행을 하나씩 짚는다.

## Slide 5
1-3. 왜 격전지인가 먼저 들어간 쪽이 자리를 차지한다
진입 장벽의 세 층 (Three Barriers)
1
구조적 진입 장벽
Structural Barrier
소프트웨어만으로 되지 않는다. 하드웨어·제어·AI 가 동시에 필요하다.
2
현장에만 있는 데이터
Field-Only Data
공개 데이터셋으로 만들 수 없다. 그 공장, 그 조명, 그 카메라의 데이터다.
3
높은 교체 비용
High Switching Cost
설비에 한 번 박히면 수년을 간다. 늦게 들어가면 자리가 없다.
세 장벽은 서로를 강화한다 — 어려워서 늦고, 늦어서 데이터가 없고, 데이터가 없어서 더 어렵다.
5

## Slide 6
1-4. 왜 지금인가 세 가지가 동시에 가능해졌다
지금을 만든 세 조건 (Enablers)
1
엣지 추론
Edge Inference
8GB 보드에서 비전 모델이 돈다. 오늘 시연한 것이 그것이다.
2
비전·언어 통합
Vision-Language
이미지를 보고 말로 답한다. 규칙으로 못 쓰던 판단이 가능해졌다.
3
온디바이스
On-Device
인터넷 없이, 데이터를 밖으로 내보내지 않고 판단한다.
다음 장부터는 추정이 아니라 이 보드에서 실제로 잰 값만 보여드립니다.
6

## Slide 7
Phase 1 · Step 1.2 · 1.2.1
환경 진단 — 산출물 예시: 하드웨어 적합성 판정
실측 데이터
PHASE 1 · Observe
STEP 1.2 환경 진단
지연 1~3초
색 판별 12/12
모델 2.6 GB
8GB 엣지 보드에서 무엇이 되나
Jetson Orin Nano 8GB · 인터넷 연결 없이 · 실제 측정값
온디바이스에서 비전 모델이 실제로 돕니다
Phase 1 · Step 1.2
※ 측정 환경: Jetson Orin Nano Super 8GB · JetPack 6 · IMX219 · Qwen2.5-VL-3B Q4_K_M
산출물 1.2.1 · P-AI 방법론 5-Phase
7
측정 항목
결과
모델
Qwen2.5-VL 3B (Q4_K_M)
가중치
2.59 GB
잔여 메모리
2.0 GB
색 판별 정확도
12색 전부 한 칸 이내
추론 지연
1.3 ~ 3.3 초
인터넷
불필요
왜 3B 인가
7B 는 적재되지만 운용 중 죽는다.
3B 가 더 빠르고 정확하며 유일하게 동작했다.
무엇이 전제인가
GUI 를 끄면 가용이 2.3GB → 6.4GB 가 된다.
데스크톱이 떠 있으면 아무것도 올라가지 않는다.
Notes: 실측값만 쓴다. 업계 전망이나 추정치는 넣지 않는다.

## Slide 8
Phase 1 · Step 1.2 · 1.2.2
환경 진단 — 실패 사례: 데모는 되고 운용은 안 된 경우
실패 사례
PHASE 1 · Observe
STEP 1.2 환경 진단
스왑 3.7GB 전소
잔여 100 MiB
그런데 7B 는 죽었다
같은 보드, 같은 모델 계열. 조건만 운용 상태로 바꿨을 때
적재되는 것과 운용되는 것은 다릅니다
Phase 1 · Step 1.2
※ 측정 환경: 동일 보드에서 카메라 파이프라인·제어 루프를 함께 가동한 상태
산출물 1.2.2 · P-AI 방법론 5-Phase
8
1
서버 적재
성공
가용 530 MB
→
2
+ 카메라 · 제어 루프
견딤
가용 393 MB
→
3
+ 추론 요청 1건
사망
스왑 3.7GB 전소
무엇을 놓쳤나
이미지 인코딩에 필요한 연산 버퍼 약 700MB 가 들어갈 자리가 없다. 서버 단독으로는 적재되고, 카메라와 제어 루프까지도 견딘다. 그러나 추론 요청이 들어오는 순간 죽는다.
→ 새 모델을 검토할 때는 반드시 제어 루프를 함께 돌리면서 재야 한다.
Notes: 60분 축약판에서도 빼지 않는다. PoC 와 현장의 차이를 만드는 지점.

## Slide 9
Phase 1 · Step 1.1 · 1.1.2
관측 대상 정의 — 점검표: 성공 신호가 거짓인 경우
점검표
PHASE 1 · Observe
STEP 1.1 관측 대상
전부 실제 발생
사례 4건
성공처럼 보였지만 아니었던 것들
네 번 모두 화면상으로는 정상이었다
무엇을 근거로 “동작한다” 고 말할 것인가
Phase 1 · Step 1.1
※ 모두 본 커리큘럼 제작 과정에서 실제로 겪은 사례입니다
산출물 1.1.2 · P-AI 방법론 5-Phase
9
층위
성공처럼 보인 것
실제
하드웨어
/dev/video0 존재, 캡처 성공
전 픽셀이 같은 값 (4100)
모델 서버
model loaded, /health ok
첫 요청에 사망
AI 출력
스키마 통과
검증기가 5회 중 4회 거부
운용
30fps 로 잘 돎
폴백이 실패를 완전히 가림
공통 해법 — 출력을 직접 잰다. 픽셀 값, 사진 속 색, 실제 요청. 상태 표시가 아니라 결과물을 본다.

## Slide 10
1-5. 1부 요약 네 가지만 기억하면 된다
요약 (Summary)
①
화면 밖
되돌릴 수 없다.
그래서 검증이 구조여야 한다.
②
격전지
진입 장벽 · 현장 데이터 · 락인.
늦으면 자리가 없다.
③
지금 가능
엣지에서 비전 모델이 돈다.
인터넷 없이.
④
단, 조건부
되는 것과 운용되는 것은
다르다.
다음 장 — 그래서 어떤 구조로 만들어야 하는가.
10

## Slide 11
CHAPTER
2
P-AI 아키텍처 해부
Physical AI Architecture · Core Skeleton
11

## Slide 12
2-1. 전체 구조 여섯 계층과 그 위를 흐르는 다섯 단계
L5
관측 · 평가
결정 로그 · 골든셋 · 회귀 탐지
L4
오케스트레이션
정책 루프 · 안전 · 기술 기록
L3
추론
로컬 VLM · 구조화 출력
L2
인지
카메라 · 센서 → 관측
L1
장치 추상화
역량 계약 (capability contract)
L0
하드웨어 · 전송
MCU · serial / SPI / WiFi
계층 규칙 — 각 계층은 아래 계층 없이 시험할 수 있어야 한다. 카메라가 없어도 L3~L5 를 개발할 수 있다.
12

## Slide 13
2-2. 수직 구조 거시에서 미시로 쪼개는 계층 축
과제를 시간 순서에 따라 거시에서 미시로 쪼개어, 무엇을 어떤 순서로 수행할지 정의하는 계층 축
수평 구조가 “그 일을 끝까지 가게 하는 힘” 이라면, 수직 구조는 “무엇을 어떤 순서로 하는가” 를 정하는 뼈대입니다.
거시
PHASE
대단계
P-AI 구축 라이프사이클의 거시적 흐름
관측 → 인지 → 판단 → 구동 → 운용
↓
STEP
단계
PHASE 내부의 기능별 업무 단위
예: 규칙 베이스라인, AI 판단 도입
↓
SUB STEP
세부 과제
STEP 을 구성하는 구체적 실행 단위
예: 지연 기준선 측정, A/B 비교
↓
ACTIVITY
활동
현장에서 직접 수행되는 최소 단위
예: 30스텝 루프 실행, 전송 횟수 집계
미시
13

## Slide 14
2-3. 뼈대 ① 느린 판단과 빠른 제어를 분리한다 Physical AI 의 제1원칙
왜 분리해야 하는가 (Why Separate)
1
시간 척도가 다르다
Different Scales
AI 판단은 초 단위, 물리 제어는 밀리초 단위다. 하나로 묶으면 둘 다 망가진다.
2
실패 양상이 다르다
Different Failures
판단은 늦거나 틀릴 수 있다. 제어는 멈추면 안 된다.
3
책임이 다르다
Different Owners
무엇을 할지는 모델이, 어떻게 할지는 MCU 가 정한다.
결론 — 타이밍은 MCU 가 소유하고, 호스트는 의도만 보낸다.
14

## Slide 15
Phase 3 · Step 3.1 · 3.1.2
규칙 베이스라인 — 산출물 예시: 종단 지연 기준선
실측 데이터
PHASE 3 · Decide
STEP 3.1 규칙 베이스라인
배율 97배
VLM 3,306 ms
루프 34 ms
판단은 제어보다 97배 느리다
같은 보드, 같은 루프에서 단계별로 나눠 측정
모델은 3초 걸리는데 LED 는 끊기지 않습니다
Phase 3 · Step 3.1
※ 측정: argus:0 @640×480, 30~400 스텝 평균. 지연은 단계별로 분리 계측
산출물 3.1.2 · P-AI 방법론 5-Phase
15
촬영
30.4 ms
특징 추출
3.6 ms
규칙 판단
0.0 ms
VLM 판단
3,306 ms
동기로 부르면 0.3 fps · 비동기로 돌리면 30 fps
추론을 작업 스레드로 옮기고 decide() 가 마지막으로 완성된 명령을 즉시 반환하게 하면, 측정된 판단 시간은 0.0 ms 가 된다. 제어 루프는 30 fps 를 유지한다.

## Slide 16
2-4. 같은 원리가 세 층에서 반복된다 하나의 원리가 세 번 나타난다
분리의 세 얼굴 (Three Faces of Separation)
1
점멸 타이밍
34 ms 아래
호스트가 매번 켜고 끄면 USB 지연과 스케줄러 지터로 떨린다. MCU 가 소유한다.
2
VLM 판단
3초 위
추론을 작업 스레드로 옮긴다. 제어 루프는 마지막 판단을 들고 계속 돈다.
3
출력 흔들림
관측 분해능
센서 노이즈를 그대로 따라가면 LED 가 떤다. 이력으로 붙잡는다.
학습자가 “이거 앞에서 한 얘기 아닌가요” 라고 물으면 — 맞습니다. 그게 핵심입니다.
16

## Slide 17
2-5. 뼈대 ② 출력은 검증을 통과해야 한다 모델이 지어낸 것이 하드웨어에 닿지 않도록
세 관문 (Three Gates)
1
스키마 강제
Decoding-time
디코딩 단계에서 JSON 구조를 강제한다. 사후 파싱은 반드시 깨진다.
2
계약 검증
Host-side
선언에 없는 장치·명령·범위 밖 값을 거부한다.
3
펌웨어 한계
MCU
같은 범위를 MCU 가 다시 검사한다. 우회 경로가 없다.
중복이 아닌 이유 — 우회 경로가 서로 다르다. 선언은 안내문이고 펌웨어는 잠긴 문이다.
17

## Slide 18
Phase 3 · Step 3.2 · 3.2.1
AI 판단 도입 — 실패 사례: 계약이 갈라졌을 때
실패 사례
PHASE 3 · Decide
STEP 3.2 AI 판단
화면상 30fps 정상
거부율 80%
아무것도 고장나 보이지 않았다
모델도 서버도 정상이었다. 계약을 두 곳에 적은 것이 원인이었다
폴백이 실패를 완전히 가렸습니다
Phase 3 · Step 3.2
※ 발견 경로: policy.stats 의 failed 카운터. 화면만 보고는 알 수 없었음
산출물 3.2.1 · P-AI 방법론 5-Phase
18
구분
내용
결과
스키마가 말한 것
colour 는 선택 항목
모델은 이를 따랐다
검증기가 말한 것
on/blink 에는 colour 필수
모델 출력을 거부했다
결과
5회 중 4회 거부
그런데 LED 는 계속 켜져 있었다
왜 안 보였나
폴백 정책이 30fps 를 유지했다. 시연 화면은 완벽히 정상이었고,
통계를 열어보기 전까지 아무도 몰랐다.
어떻게 고쳤나
계약을 한 곳에만 적는다. 스키마와 검증기가 같은 선언에서
파생되면 갈라질 대상이 없다. (뼈대 ③)

## Slide 19
2-6. “모르겠다” 를 합법으로 만든다 출구를 주지 않으면 모델은 반드시 지어낸다
none 의 설계 (Designing an Exit)
없을 때
모델은 어두운 장면에서도 색을 지어낸다. 확신에 찬 오답이 나온다.
있을 때
“The image is too dark, blurred or ambiguous” — 실제 응답이다.
none ≠ off
“판단할 수 없다” 와 “끄라” 는 다른 말이다. none 은 직전 명령을 유지한다 — 조명이 한 프레임 깜빡였다고 경고등이 꺼지면 안 된다.
모터라면 더 나쁘다 — 판단 불가마다 정지하면 기구가 덜컥거린다.
19

## Slide 20
2-7. 뼈대 ③ 역량을 데이터로 선언한다 “프로그램 불필요” 가 성립하는 지점
하나의 선언에서 셋이 파생된다 (One Declaration, Three Outputs)
장치 선언
capabilities/*.json
id · kind · transport
commands · args · wire
→
모델 도구 스키마
모델이 고를 수 있는 선택지
출력 검증기
계약 밖 호출을 거부
전송 문자열
wire 템플릿으로 직접 생성
wire 템플릿이 핵심이다 — 이것이 없으면 장치마다 파이썬 어댑터가 필요하고, “선언만 추가” 가 거짓이 된다.
합격 판정 (Acceptance Test)
새 액추에이터를 추가하는 데 코드를 한 줄도 쓰지 않는다
20

## Slide 21
Phase 4 · Step 4.1 · 4.1.1
역량 계약 — 산출물 예시: 장치 선언서와 그 증명
산출물 예시
PHASE 4 · Actuate
STEP 4.1 역량 계약
코드 0줄
스키마 3 → 5
장치 1 → 2
코드 0줄로 장치를 추가했다
선언 파일 하나를 놓은 것 외에 파이썬을 한 글자도 바꾸지 않았다
장치 추가에 파이썬을 한 줄도 쓰지 않았습니다
Phase 4 · Step 4.1
※ 검증 방법: 추가 전후 파이썬 파일 전체의 md5 해시를 비교
산출물 4.1.1 · P-AI 방법론 5-Phase
21
시점
파이썬 md5
모델이 보는 스키마
servo_pointer.json 추가 전
51a8999616dcf698…
옵션 3개 / 장치 1개
선언 파일 1개 추가
(파이썬 수정 없음)
—
추가 후
51a8999616dcf698…
옵션 5개 / 장치 2개
계약이 막는 것들
laser.fire
✕ 없는 장치
servo.spin
✕ 없는 명령
angle = 999
✕ 범위 초과
torque = 9000
✕ 없는 인자
환각이 하드웨어에 닿지 않는다. 그리고 범위는 펌웨어가 한 번 더 막는다.

## Slide 22
2-8. AI 를 쓸 문제 / 쓰지 말 문제 문제의 성질이 도구를 정한다
과제
규칙 기반
VLM
승자
색 판별
보통
좋음
VLM
위치 판단
9/9 · 7 ms
3/9 · 2.5초
규칙 (330배 빠름)
“정리되어 있나”
불가능
가능
VLM
차이는 문제의 성질에 있다 — 색은 의미 해석이고, 위치는 산술이다.
산술을 모델에게 시키지 마십시오
22

## Slide 23
Phase 3 · Step 3.2 · 3.2.2
AI 판단 도입 — 산출물 예시: 규칙 / AI A·B 비교표
A/B 비교
PHASE 3 · Decide
STEP 3.2 AI 판단
배율 330배
VLM 3/9 · 2.5초
규칙 9/9 · 7ms
위치 판단은 규칙이 완승했다
정답이 확실한 합성 이미지 9개. 같은 이미지를 양쪽에 준다
3/9 만 보면 “부정확”, 답변을 보면 “안 보고 있음”
Phase 3 · Step 3.2
※ 정답은 사각형을 그려 넣은 좌표. 채점에 논란의 여지가 없도록 합성 이미지를 사용
산출물 3.2.2 · P-AI 방법론 5-Phase
23
정답 x
정답
규칙
VLM
0.10
left
left
left
0.30
left
left
left
0.50
centre
centre
left
0.70
right
right
left
0.90
right
right
left
실패의 모양
VLM 이 9개 전부 left 로 답했다.
맞은 3개는 우연히 왼쪽이었을 뿐이다.
위치를 조금 틀리는 것이 아니라,
위치를 보고 있지 않다.
이미지를 키우면 나아지나
768×432
2/5 · 2.3초
1024×576
3/5 · 5.6초
1280×720
3/5 · 8.1초
하나 더 맞히는 대가로 지연 3.5배
정확도 숫자 하나로 모델을 판단하지 마십시오
답변 목록을 보지 않으면 “좀 부정확하다” 로 읽힌다.
무엇을 못 하는지는 분포에서 드러난다.

## Slide 24
2-9. 2부 요약 뼈대 셋과 원칙 하나
요약 (Summary)
①
느린 / 빠른 분리
Separation
판단은 비동기로, 타이밍은 MCU 가. 97배 차이를 구조로 흡수한다.
②
출력은 검증을 통과
Validation
스키마 · 계약 · 펌웨어. 우회 경로가 달라 중복이 아니다.
③
역량을 데이터로
Declaration
하나의 선언에서 셋이 파생된다. 갈라질 대상이 없다.
그리고 — 산술을 모델에게 시키지 마십시오
24

## Slide 25
CHAPTER
3
P-AI 실습
Hands-on · Colour Control with a Local VLM
25

## Slide 26
Phase 2 · Step 2.1
인지 구축 — 실습 개요: 카메라가 본 색을 LED 가 재현한다
실습
PHASE 2 · Perceive
STEP 2.1 센서 연동
난이도 중
소요 60분
부품 5종
오늘 만들 것
색지를 카메라 앞에 들면 LED 가 같은 색으로 켜진다
다섯 단계가 모두 이 보드 안에서 끝납니다
Phase 2 · Step 2.1
※ 인터넷 연결 없이 동작합니다. 영상도 판단 결과도 보드 밖으로 나가지 않습니다
실습 개요 · P-AI 방법론 5-Phase
26
LED
빛을 낸다
~1 ms
→
카메라
장면을 담는다
30 ms
→
로컬 VLM
색을 읽는다
3,306 ms
→
계약
명령을 검사한다
<1 ms
→
LED
다시 켜진다
~5 ms
실습에서 확인할 것
① 색은 어떻게 표현하는가
색상환의 각도 하나. 빨강은 두 번 나온다
② AI 는 얼마나 맞히는가
12색 중 정확 6, 한 칸 이내 12
③ 무엇이 측정을 망치는가
자동보정이 두 방향으로 방해한다

## Slide 27
Phase 2 · Step 2.1 · 2.1.1
센서 연동 — 점검표: 부품 선택에서 실제로 막힌 것
실패 사례
PHASE 2 · Perceive
STEP 2.1 센서 연동
손실 3일
함정 4종
이 네 가지를 먼저 확인하십시오
전부 본 커리큘럼 제작 중에 실제로 걸려든 것들이다
이 슬라이드가 실습 시간을 절반으로 줄입니다
Phase 2 · Step 2.1
※ 부품을 주문하기 전에 확인하면 가장 좋습니다
산출물 2.1.1 · P-AI 방법론 5-Phase
27
함정
증상
확인 방법
Camera Module 3 (IMX708)
JetPack 미지원. 그런데 /dev/video0 은 생긴다
레지스터 0x0016 직독 → 0x0708
15핀 CSI 케이블
꽂히는데 접점이 닿지 않는다 (Orin 은 22핀)
케이블 끝 금속 접점을 센다
공통 애노드 RGB LED
RGB 255 255 255 를 보내면 꺼진다
흰색 명령에 소등되면 공통 애노드
공통 저항 1개
노랑이 빨강으로, 청록이 초록으로 나온다
빨강을 줄여 초록이 드러나면 확정
가장 위험한 것은 첫 번째입니다
IMX708 은 IMX477 과 i2c 주소를 공유해서, 오버레이를 올리면 장치 노드가 생기고 캡처까지 성공합니다. 그런데 모든 픽셀이 같은 값입니다.

## Slide 28
Phase 2 · Step 2.1 · 2.1.2
센서 연동 — 산출물 예시: 센서 식별서와 건전성 검사 기준
산출물 예시
PHASE 2 · Perceive
STEP 2.1 센서 연동
검사 std ≥ 1.0
판독 레지스터 0x0016
장치 노드는 드라이버가 만든다
센서가 만드는 것이 아니다. 그래서 칩에게 직접 물어본다
존재 · 바인딩 · 캡처 성공은 모두 증거가 아닙니다
Phase 2 · Step 2.1
※ 센서는 INCK 클럭이 공급될 때만 i2c 에 응답합니다. 스트리밍 중에 읽어야 합니다
산출물 2.1.2 · P-AI 방법론 5-Phase
28
센서 식별 — 칩 ID 판독표
0x02 0x19
IMX219
지원 · 주소 0x10
0x04 0x77
IMX477
지원 · 주소 0x1a
0x07 0x08
IMX708
미지원 · 주소 0x1a
건전성 검사 기준
① 모든 픽셀이 같은 값이면 거부
② 표준편차 1.0 미만이면 거부
③ 렌즈 캡을 씌운 어두운 장면은 통과해야 한다
고장난 카메라가 통과시킨 검사들
/dev/video0 존재
✓ 생성됨
드라이버 바인딩
✓ bound
포맷 조회
✓ 3840×2160
프레임 캡처
✓ 성공
그런데 픽셀을 보니
min = max = mean = 4100, std = 0.0
830만 샘플이 전부 같은 값. 사진이 아니었다.

## Slide 29
3-1. 질문 — 무지개 색은 어떻게 표현하지? 모델에게 색을 가르치려면 먼저 색을 정의해야 한다
“무지개 색은 어떻게 표현하지?”
가능한 답 — 어느 것이 모델에게 좋은가 (Which Representation)
1
RGB 세 값
Three Channels
사람이 읽기 어렵다. 모델에게 “(255,128,0)” 을 고르라고 하면 범위를 벗어난다.
2
색 이름
Names
어휘가 유한하다. “연두” 와 “초록” 의 경계는 사람도 갈린다.
3
색상환의 각도
Hue
값 하나. 연속적이고 순환한다. 모델은 이름을, 기계는 각도를 쓴다.
29

## Slide 30
3-2. 색은 1차원이다 한 바퀴 도는 숫자 하나
색상환 (Hue Wheel) — OpenCV 는 0–179
0
빨강
15
주황
30
노랑
45
60
초록
75
90
청록
105
120
파랑
135
150
자홍
165
⚠ 0–179 입니다. 360 이 아닙니다.
OpenCV 는 색상환을 180 단계로 담습니다. 360 을 기대하고 짠 코드는 모든 색을 절반씩 어긋나게 읽습니다.
변환 사슬 — “green” → hue 60 → RGB(0,255,0) → “RGB 0 255 0 / LEVEL 90 / ON”
30

## Slide 31
3-3. 빨강은 두 번 나온다 평균을 내면 정확히 청록이 된다
순환하는 축의 함정 (The Wraparound Trap)
hue 2
둘 다 빨강
hue 175
둘 다 빨강
평균
→
hue 88.5
청록
해법
평균이 아니라 최빈값을 쓴다.
히스토그램에서 가장 많이
나온 각도를 고른다.
(2 + 175) ÷ 2 = 88.5 — 빨강 두 개의 평균이 청록이다. 순환하는 축에서는 산술 평균이 성립하지 않는다.
순환하는 값에 평균을 쓰지 마십시오
31

## Slide 32
Phase 3 · Step 3.1 · 3.1.1
규칙 베이스라인 — 시연: 색상환 순환 (AI 없음)
시연
PHASE 3 · Decide
STEP 3.1 규칙 베이스라인
AI 사용 안 함
단계 90
주기 8초
먼저 AI 없이 돌려본다
./host/rainbow.py --period 8 — 색상환을 한 바퀴 도는 것뿐이다
이건 AI 가 아닙니다. 다음 장에서 AI 를 넣습니다
Phase 3 · Step 3.1
※ 카메라로 광학 검증: 색조 37 → 59 → 73 → 95 → 107 → 7 → 10 (한 바퀴)
산출물 3.1.1 · P-AI 방법론 5-Phase
32
0
15
30
45
60
75
90
105
120
135
150
165
왜 이건 호스트가 타이밍을 쥐나
뼈대 ① 의 의도적 예외다.
① 펌웨어는 색 순환을 모른다. 넣으면 패턴을 바꿀 때마다 재플래싱해야 한다.
② 페이드는 밀리초 정밀도가 필요 없다. 100ms 점멸을 망치던 지터가 여기선 보이지 않는다.
원칙에는 예외가 있다
그리고 예외를 설명할 수 있어야
원칙을 이해한 것이다.
“왜 이건 MCU 가 안 하나요” 라는 질문이
나오면 수업이 잘 된 것이다.

## Slide 33
Phase 3 · Step 3.2 · 3.2.1
AI 판단 도입 — 산출물 예시: 모델 선정서
산출물 예시
PHASE 3 · Decide
STEP 3.2 AI 판단
속도 2.3배
여유 2.0 GB
선정 3B
3B 가 타협이 아니었다
동일 조건에서 제어 루프와 카메라를 함께 돌리며 측정
더 빠르고, 정확하고, 유일하게 동작했습니다
Phase 3 · Step 3.2
※ 측정 조건: 제어 루프 60스텝 + VLM 추론 6회를 동시 실행
산출물 3.2.1 · P-AI 방법론 5-Phase
33
항목
7B Q4_K_M
3B Q4_K_M
가중치
5.15 GB
2.59 GB
색 판별
측정 불가 (크래시)
6/6 정확
평균 지연
2,200 ~ 2,900 ms
943 ms
최저 가용 메모리
302 MB
1,974 MB
동시 부하 결과
서버 사망
6/6 성공 · 생존
이 과제에서 7B 의 추가 용량은 아무 이득이 없었습니다. 정확도는 같고, 속도는 3B 가 2배 이상 빠르며, 메모리 여유는 6배입니다.

## Slide 34
Phase 3 · Step 3.2 · 3.2.1
AI 판단 도입 — 점검표: 서버 기동 플래그
점검표
PHASE 3 · Decide
STEP 3.2 AI 판단
전부 필수
플래그 4개
플래그 네 개가 결정적이다
그리고 넷 다 직관과 어긋난다
/health 가 ok 라고 동작하는 게 아닙니다
Phase 3 · Step 3.2
※ 서버는 비전 버퍼 할당에 실패해도 model loaded 를 찍고 포트를 엽니다
산출물 3.2.1 · P-AI 방법론 5-Phase
34
설정
없으면 / 틀리면
비고
--parallel 1
슬롯 4개 → 첫 요청에서 사망
KV 캐시가 4배
이미지 768×432
1280×720 은 batch 초과로 abort
작으면 인식 정확도 저하
-c 4096
줄이면 오히려 깨진다
이미지 토큰이 배치에 들어가야 함
GUI 끄기
가용 2.3GB → 6.4GB
multi-user.target
컨텍스트를 줄이는 것이 늘 이득은 아닙니다
이미지 토큰이 배치 안에 들어가야 하므로, -c 를 낮추면 GGML_ASSERT 로 중단됩니다. 메모리를 아끼려다 아예 못 돌게 되는 전형적인 경우입니다.

## Slide 35
Phase 3 · Step 3.2 · 3.2.2
AI 판단 도입 — 산출물 예시: 색 인식 정확도 측정
실측 데이터
PHASE 3 · Decide
STEP 3.2 AI 판단
평균 3.3초
한 칸 이내 12/12
정확 6/12
VLM 은 색을 얼마나 맞히나
색상환을 12단계로 돌며 매번 물었다. 모델은 명령값을 모르고 사진만 본다
“100% 정확” 이 아니라 “한 칸 안에서 정확” 입니다
Phase 3 · Step 3.2
※ 모델: Qwen2.5-VL-3B Q4_K_M · 이미지 768×432 · 화이트밸런스/노출 고정
산출물 3.2.2 · P-AI 방법론 5-Phase
35
색조
견본
명령한 색
모델의 답
판정
0
red
red
정확
15
orange
red
이웃 한 칸
30
yellow
yellow
정확
45
yellow
green
이웃 한 칸
60
green
green
정확
75
green
green
정확
90
cyan
green
이웃 한 칸
105
cyan
blue
이웃 한 칸
120
blue
blue
정확
135
purple
blue
이웃 한 칸
150
purple
purple
정확
165
red
red
정확
정확히 일치
6 / 12
나머지 6개도 전부
색상환에서 바로
이웃한 이름이었다.
지표를 유리하게 고르면
관용 채점하면 12/12 입니다.
그러나 그건 틀린 교훈을
줍니다 — 경계의 이름은
사람도 갈립니다.

## Slide 36
Phase 2 · Step 2.2 · 2.2.1
특징 설계 — 핵심 발견: 자동보정이 측정을 망치는 두 방향
실측 데이터
PHASE 2 · Perceive
STEP 2.2 특징 설계
증폭 3.2배
상쇄 +0.02
같은 기능이 두 방향으로 망친다
있는 것을 감추고, 없는 것을 보이게 한다
차분 기반 검출에서 노출 고정은 선택이 아니라 전제입니다
Phase 2 · Step 2.2
※ 측정: LED 최대 점등 시 전역 밝기 변화 / 정지 장면에서 LED 전환 시 차분 점수
산출물 2.2.1 · P-AI 방법론 5-Phase
36
전역 밝기로 LED 를 재면
상쇄
+0.02
LED 를 최대로 켰는데 화면 평균이 움직이지 않는다. 자동노출이 되돌린다.
→ “카메라가 LED 를 못 본다” 는 틀린 결론에 도달한다.
차분으로 움직임을 재면
증폭
3.2배
LED 가 켜지면 자동노출이 화면 전체를 다시 노출한다. 움직인 건 없는데 전 픽셀이 바뀐다.
→ 구름이 지나가도 경보가 울린다.
같은 자동노출이 모듈 3 에서는 LED 를 지우고, 여기서는 없는 움직임을 만들어냅니다.

## Slide 37
Phase 2 · Step 2.2 · 2.2.2
특징 설계 — 산출물 예시: 노이즈 바닥 측정표
산출물 예시
PHASE 2 · Perceive
STEP 2.2 특징 설계
여유 10.8배
신호 3.245
노이즈 p95 0.300
임계값은 추측하지 않고 잰다
정지 장면의 노이즈를 먼저 재고, 알려진 변화를 재고, 둘을 가르는 값을 고른다
오경보 0% 를 유지하는 가장 낮은 값을 고릅니다
Phase 2 · Step 2.2
※ 알려진 변화로 LED 점등/소등을 사용 — 언제 변했는지 정확히 알기 때문
산출물 2.2.2 · P-AI 방법론 5-Phase
37
측정
값
정지 노이즈 p95
0.300
LED 전환 신호
3.245
여유
10.8 배
표본
정지 59 · 전환 12
임계값
오경보
검출
0.601 (p95×2)
0.0%
100%
← 선정
0.901 (p95×3)
0.0%
100%
1.501 (p95×5)
0.0%
100%
왜 가장 낮은 값인가
셋 다 오경보 0% · 검출 100% 로 완벽합니다. 그렇다면 더 민감한 쪽이 낫습니다 — 임계값이 낮을수록 작은 변화를 잡아냅니다.
반대로 노이즈 바닥을 재지 않고 추측했다면, 너무 낮게 잡아 오경보가 쏟아지거나 너무 높게 잡아 진짜 변화를 놓쳤을 것입니다.

## Slide 38
Phase 3 · Step 3.3 · 3.3.2
출력 안정화 — 산출물 예시: 전송 빈도 측정
산출물 예시
PHASE 3 · Decide
STEP 3.3 출력 안정화
이력 적용 2회
원본 18회
정지한 장면에서 20스텝 중 18회를 보냈다
센서 노이즈로 색조가 흔들리고, 정책이 그것을 충실히 따라간 결과
판단의 분해능을 관측의 신뢰도에 맞춥니다
Phase 3 · Step 3.3
※ 장면은 완전히 정지 상태. 변화는 전부 센서 노이즈에서 왔습니다
산출물 3.3.2 · P-AI 방법론 5-Phase
38
원본
20스텝 중 18회
LED 가 미세하게 떨린다
양자화
20스텝 중 11회
경계 위에서 진동한다
이력
20스텝 중 2회
실제 색이 바뀔 때만
양자화만으로 부족한 이유 — 값이 스텝 경계 위에서 진동하면 양자화 결과도 함께 진동합니다. 직전에 내보낸 값과 비교하면 고정된 경계가 없어집니다.

## Slide 39
3-4. 3부 요약 실습에서 배운 네 가지
요약 (Summary)
①
색은 각도 하나
Hue
0–179. 빨강은 두 번 나오므로 평균이 아니라 최빈값을 쓴다.
②
AI 는 한 칸 안에서
6/12 · 12/12
정확 6, 이웃 한 칸 6. 한 칸을 넘어 틀린 적은 없었다.
③
측정이 결론을 만든다
AE
같은 자동노출이 있는 것을 감추고 없는 것을 만든다.
④
지표를 고르지 마라
Metric
관용 채점하면 12/12 다. 그러나 틀린 교훈을 준다.
다음 장 — 그래서 우리 조직은 무엇부터 해야 하는가.
39

## Slide 40
CHAPTER
4
P-AI 실전 적용
Adoption Roadmap · Where to Start
40

## Slide 41
4-1. 왜 필요한가 조직 관점의 세 가지 동인
도입 동인 (Drivers)
1
사람이 보던 것을 기계가
Automated Inspection
검사 · 감시 · 계수. 사람이 눈으로 하던 반복 판단을 넘긴다.
2
데이터가 밖으로 안 나간다
On-Premise
온디바이스 추론이면 영상도 판단도 보드를 벗어나지 않는다.
3
네트워크 없이 돈다
Offline
공장 · 현장 · 오지. 연결이 끊겨도 판단은 계속된다.
그러나 — “AI 를 넣자” 로 시작하면 실패합니다. 다음 장에서 그 이유를 봅니다.
41

## Slide 42
4-2. “AI 를 넣자” 로 시작하면 실패한다 흔한 실패 순서
AI 도입 결정
경영진 지시
→
PoC
잘 되는 조건에서
→
데모 성공
박수
→
현장 투입
운용 조건
→
실패
원인 불명
↑
실패 지점 — 데모 환경 ≠ 운용 환경
PoC 는 모델만 띄워놓고 잽니다. 현장에서는 카메라 파이프라인과 제어 루프가 함께 돕니다.
7B 가 적재되고 카메라까지 견디다가 추론 요청에서 죽은 것이 정확히 이 차이입니다 (1-5 참조).
PoC 는 운용 조건으로 해야 합니다. 잘 되는 조건에서 재면 잘 된다는 사실만 확인합니다.
측정 조건이 결론을 만듭니다
42

## Slide 43
Phase 1 ~ 5
AX 전략가의 로드맵 — P-AI 5 Phase 11 Step
로드맵
P-AI 방법론
5 Phase · 11 Step
최소 기간 14주
산출물 22건
무엇부터, 어떤 순서로
1단계는 AI 가 아니다 — 지금 사람이 무엇을 보고 있는지부터 적는다
규칙 단계를 건너뛰면 AI 가 무엇을 개선했는지 알 수 없습니다
P-AI 방법론
※ 기간은 과제 규모에 따라 달라집니다. 순서는 바뀌지 않습니다
방법론 개요 · P-AI 5-Phase
43
PHASE 1
관측 설계
무엇을 볼 것인가
관측 목록 · 환경 진단
2주
→
PHASE 2
인지 구축
센서와 특징
센서 식별서 · 노이즈 바닥
3주
→
PHASE 3
판단 설계
규칙 → AI
지연 기준선 · A/B 비교
6주
→
PHASE 4
구동 · 계약
장치와 안전
장치 선언서 · 워치독
3주
→
PHASE 5
운용 · 환류
회귀와 확산
골든셋 · 확산 로드맵
지속
가장 흔한 실수 — Phase 1 과 3 의 규칙 단계를 건너뛰고 바로 AI 로 가는 것. 비교 기준도, 폴백도, 원인 분리 수단도 없이 시작하게 됩니다.

## Slide 44
Phase 1 · Step 1.1 · 1.1.1
관측 대상 정의 — 산출물 예시: 관측 목록
산출물 예시
PHASE 1 · Observe
STEP 1.1 관측 대상
질문 하나
기간 2주
“지금 사람이 무엇을 보고 있나”
“AI 로 무엇을 할까” 가 아니다. 질문의 방향이 반대다
사람이 보고 있지 않은 것은 AI 도 볼 필요가 없습니다
Phase 1 · Step 1.1
※ 교육용 예시입니다. 실제로는 현장 관찰과 인터뷰로 채웁니다
산출물 1.1.1 · P-AI 방법론 5-Phase
44
사람이 보는 것
빈도
판단 기준
틀리면
부품 색상이 맞는가
건당
도색 표준 색상표
재작업 · 고객 반품
작업자가 구역 안에 있는가
상시
안전선 기준
안전 사고
조립이 끝났는가
건당
부품 6종 체결 여부
후공정 정지
작업대가 정리됐는가
교대마다
담당자 판단
다음 조 작업 지연
이 표를 채우면 다음 단계가 자동으로 정해집니다
“판단 기준” 열이 숫자나 규칙으로 적히면 → 규칙으로 됩니다. “담당자 판단” 이라고 적히면 → AI 후보입니다.
“틀리면” 열이 비어 있으면, 그 관측은 애초에 중요하지 않다는 뜻입니다.

## Slide 45
Phase 3 · Step 3.1
규칙 베이스라인 — 왜 건너뛰면 안 되는가
핵심
PHASE 3 · Decide
STEP 3.1 규칙 베이스라인
규칙 판단 7.4 ms
실측 330배
규칙 베이스라인이 주는 세 가지
없으면 AI 를 넣고도 그것이 나아진 것인지 알 수 없다
규칙으로 되는 것은 규칙으로 하십시오
Phase 3 · Step 3.1
※ 위치 판단 실측: 규칙 9/9 · 7.4 ms vs VLM 3/9 · 2,472 ms
Phase 3 해설 · P-AI 방법론 5-Phase
45
1
비교 기준
AI 가 얼마나 나아졌는지 재려면 전후를 같은 자로 재야 한다. 기준선이 없으면 “좋아진 것 같다” 밖에 말할 수 없다.
2
폴백
AI 가 죽어도 시스템은 돌아야 한다. 규칙 정책이 그 자리를 메운다.
3
원인 분리
AI 가 이상하게 굴 때 모델 문제인지 배선 문제인지 가른다. 같은 배선에서 규칙이 돌면 배선은 정상이다.
그리고 위치 판단처럼, 규칙이 AI 보다 330배 빠르고 정확한 경우가 실제로 있습니다.

## Slide 46
4-3. 무엇부터 준비해야 할까 영역별 준비물과 흔한 착각
영역
준비할 것
흔한 착각
사람
측정할 줄 아는 사람
“AI 전문가부터 뽑자”
데이터
현장 이미지 + 기대 출력
“데이터만 많으면 된다”
하드웨어
실제 운용 조건의 보드
“일단 좋은 GPU 부터”
프로세스
골든셋 · 회귀 탐지
“잘 되면 끝”
가장 중요한 것은 첫 줄입니다 — 측정할 줄 아는 사람이 없으면 나머지가 다 있어도 데모에서 멈춥니다.
46

## Slide 47
Phase 4 · Step 4.2 · 4.2.1
안전 설계 — 산출물 예시: 안전 상태 정의서
산출물 예시
PHASE 4 · Actuate
STEP 4.2 안전 설계
모터 필수
기본값 꺼짐
안전장치는 부품보다 먼저 만든다
붙이고 나서 만들면, 그 사이의 실수 한 번이 기구를 부순다
서보의 “중립 복귀” 가 더 위험할 수 있습니다
Phase 4 · Step 4.2
※ 안전 상태는 장치가 아니라 설치 환경이 정합니다. 선언에 적고 펌웨어가 구현합니다
산출물 4.2.1 · P-AI 방법론 5-Phase
47
장치
호스트가 죽으면
안전 상태
워치독
LED
계속 켜져 있다
소등
선택
서보
마지막 각도를 밀어붙인다
— 환경이 정한다
필수
스테퍼
계속 돈다 · 기구 파손
코일 전원 차단
필수
히터
계속 가열된다
즉시 차단
필수
⚠ 서보의 안전 상태는 자명하지 않습니다
중립으로 복귀 → 이동 경로에 사람 손이 있으면 그것을 칩니다. 현재 위치 유지 → 부하가 걸려 있으면 과열됩니다.
토크 해제 → 중력에 의해 팔이 떨어집니다. 아래에 무엇이 있느냐가 답을 정합니다.

## Slide 48
Phase 5 · Step 5.1 · 5.1.2
회귀 탐지 — 산출물 예시: 골든셋 평가 리포트
산출물 예시
PHASE 5 · Operate
STEP 5.1 회귀 탐지
통과 2 / 5
사례 5건
2/5 를 그대로 두었다
느슨하게 고쳐 5/5 로 만들면 정확히 틀린 반사신경을 가르치게 된다
골든셋은 통과하라고 있는 게 아니라 알아차리라고 있습니다
Phase 5 · Step 5.1
※ colour 만 고정했을 때는 5/5 통과였습니다. action 을 함께 고정하자 2/5 가 됐습니다
산출물 5.1.2 · P-AI 방법론 5-Phase
48
사례
기대
실제
판정
red LED
on · red
none · red
FAIL
green LED
on · green
on · green
PASS
blue LED
on · blue
none · blue
FAIL
yellow LED
on · yellow
off · yellow
FAIL
LED 소등
off
off · white
PASS
무엇을 찾았나
이 모델은 색은 안정적으로
맞히지만 행동 선택이
일관되지 않다.
같은 장면에서 on / none / off 를
오간다.
부분 일치는 양날이다
적어둔 필드만 검사한다.
적지 않은 필드의 회귀는 조용히 통과한다.
무엇을 고정할지가 곧
무엇을 지키겠다는 선언이다.
느슨하게 되돌리고 싶은 충동이 들 때
묻습니다 — “5/5 로 만들면 모델이 좋아지나요?”

## Slide 49
4-4. 다음 주 월요일에 할 한 가지 하나만 고릅니다
선택지 (Pick One)
① 관측 목록 쓰기
우리 현장에서 사람이 눈으로 보는 것 5가지를 적는다
② 규칙 가능성 표시
그중 규칙으로 되는 것에 표시한다
③ 운용 조건으로 재기
보드 하나를 주문해 운용 조건에서 측정한다
내가 고른 것
49

## Slide 50
4-5. 클로징 세 문장으로 끝냅니다
①
화면 밖에서는 되돌릴 수 없다
그래서 검증이 구조여야 한다
②
측정하지 않은 것은 모른다
데모와 운용은 다르다
③
AI 가 항상 낫지 않다
산술을 모델에게 시키지 마라
저장소 · 실습 자료 · 실측 기록 전체 공개
50

## Slide 51
CHAPTER
5
실습 워크시트
Practice Workshop · Design Your Own
51

## Slide 52
CHAPTER 5 · PRACTICE
실습 대상 ① — 현장 개요
실습 대상
실습 워크숍
약 90분
산출 워크시트 5종
인원 4~5인
한빛정밀(주) 조립 1라인
소형 전자부품 조립 · 2교대 · 작업자 12명
이 현장의 P-AI 과제를 직접 설계합니다
Chapter 5
※ 교육용 가상 사례이며 수치는 실습을 위한 가정입니다
실습 대상 · P-AI 방법론 5-Phase
52
항목
현황
생산
일 2,400개 · 2교대
인원
조립 8 · 검사 2 · 반장 2
검사
전수 육안 · 1인당 1,200개
불량
약 2.1% · 대부분 색상·체결
기록
종이 체크시트 · 수기 집계
현장의 목소리
검사 담당
“눈이 금방 피로해집니다. 교대 끝 무렵이 특히 걱정됩니다.”
반장
“불량이 왜 늘었는지 물으면 답할 자료가 없습니다.”
공장장
“사람을 늘릴 수는 없습니다. 6개월 안에 숫자로 보여줘야 합니다.”
◆ 작업 힌트
“눈이 피로하다” 는 관측 빈도 문제입니다. “답할 자료가 없다” 는 기록 문제입니다. 둘은 다른 과제입니다.

## Slide 53
CHAPTER 5 · PRACTICE
실습 대상 ② — 예상 과제 5개와 규칙 가능성
실습 대상
실습 워크숍
과제 선택 15분
선택 1개
후보 5개
다섯 후보 중 하나를 고릅니다
과제 발굴 시간을 줄이기 위해 후보를 미리 제시합니다
규칙으로 되는 것에 AI 를 쓰면 느리고 부정확해집니다
Chapter 5
※ 교육용 가상 사례이며 수치는 실습을 위한 가정입니다
실습 대상 · P-AI 방법론 5-Phase
53
#
과제
해결할 문제
규칙으로 되나
먼저 따져볼 점
1
부품 색상 검사
색상 불량 전수 육안
○ 색상환으로 가능
조명 편차
2
작업자 구역 이탈
안전선 침범 감지
○ 위치는 산술
오탐 허용치
3
조립 완료 판정
부품 6종 체결 확인
△ 일부만
가림 · 각도
4
작업대 정리 상태
교대 인수인계 분쟁
✕ AI 필요
기준의 주관성
5
이상 움직임 감지
비정상 동작 조기 발견
○ 차분으로 가능
노이즈 바닥
실습 진행 순서 (약 90분)
① 관측 목록 20분
② 과제 선택 15분
③ 규칙/AI 판정 25분
④ 안전 설계 15분
⑤ 골든셋 15분

## Slide 54
① 관측 목록 작성 워크시트
지금 사람이 눈으로 보고 있는 것을 먼저 적습니다 (약 20분)
추진과제
54
사람이 보는 것
빈도
판단 기준
틀리면 생기는 일
◆ “판단 기준” 이 숫자나 규칙으로 적히면 규칙 과제, “담당자 판단” 이면 AI 후보입니다.
“틀리면 생기는 일” 이 비어 있으면 그 관측은 애초에 중요하지 않다는 뜻입니다. 지우십시오.

## Slide 55
② 과제 선택 워크시트
후보 5개를 3기준으로 평가하고 팀이 집중할 1개를 선택합니다 (약 15분)
추진과제
55
#
과제
해결할 문제
효과가
큰가
규칙으로
되는가
현장이
환영하나
합계
1
부품 색상 검사
색상 불량 전수 육안
2
작업자 구역 이탈
안전선 침범 감지
3
조립 완료 판정
부품 6종 체결 확인
4
작업대 정리 상태
교대 인수인계 분쟁
5
이상 움직임 감지
비정상 동작 조기 발견
선택 결과
선택 과제
선택 사유
각 기준 1~5점 (5점이 가장 좋음)

## Slide 56
③ 규칙 / AI 판정 워크시트
이 실습의 핵심입니다. 판단 항목마다 규칙으로 되는지 먼저 따집니다 (약 25분)
추진과제
56
판단 항목
규칙으로 되나
근거 (무엇을 재면 되나)
결론
◆ 색은 의미 해석이고 위치는 산술입니다. 산술을 모델에게 시키지 마십시오.
“근거” 열에 무엇을 재면 되는지 쓸 수 있으면 규칙 과제입니다. 쓸 수 없으면 AI 후보입니다.

## Slide 57
③ 규칙 / AI 판정 · 작성 예시
본 커리큘럼의 실측값으로 채운 예시입니다
추진과제
57
작성 예시
판단 항목
규칙으로 되나
근거 (무엇을 재면 되나)
결론
부품 색상이 맞는가
△ 조건부
색상환 각도. 단 조명이 고정돼야 한다
규칙 + 노출 고정
작업자가 구역 안인가
○ 된다
가로 위치 좌표. 실측 9/9 · 7.4 ms
규칙 (AI 는 3/9)
조립이 끝났는가
△ 일부
부품 6종의 유무. 가림이 변수
규칙 먼저, 실패분만 AI
작업대가 정리됐는가
✕ 안 된다
“정리” 를 픽셀로 정의할 수 없다
AI 필요
이상 움직임인가
○ 된다
프레임 차분. 노이즈 바닥 0.300
규칙 (임계 0.601)
다섯 중 넷이 규칙으로 되거나 조건부로 됩니다. AI 가 꼭 필요한 것은 하나뿐입니다.
그 하나(“정리되어 있나”)가 AI 를 쓰는 이유이고, 나머지 넷은 AI 를 쓰지 않는 이유입니다.

## Slide 58
④ 안전 설계 워크시트
액추에이터를 붙이기 전에 작성합니다 (약 15분)
추진과제
58
장치
호스트가 죽으면
안전 상태
워치독 주기
트립 시 복귀 방법
◆ 안전 상태는 장치가 아니라 설치 환경이 정합니다
서보의 “중립 복귀” 는 이동 경로에 사람 손이 있으면 위험합니다. “현재 위치 유지” 는 부하가 걸려 있으면 과열됩니다.
“토크 해제” 는 팔이 떨어집니다. 아래에 무엇이 있느냐가 답을 정합니다 — 그래서 선언에 적고 펌웨어가 구현합니다.

## Slide 59
⑤ 골든셋 설계 워크시트
무엇이 나빠졌는지 자동으로 알아차리기 위한 기준을 만듭니다 (약 15분)
추진과제
59
사례명
입력 (어떤 장면)
기대 출력
이 사례가 지키는 것
◆ 기대값을 적지 않은 필드는 회귀가 조용히 통과합니다
“이 사례가 지키는 것” 을 반드시 적으십시오. 몇 주 뒤 실패했을 때 무엇을 지키려 했는지 알아야 고칠 수 있습니다.

## Slide 60
⑥ 발표 양식
팀당 5분. 한 문장 비전과 숫자 세 개로 발표합니다
추진과제
60
한 문장 비전
“___ 가 아니라 ___ 하는 현장”
숫자 ① 현재
측정 가능한 As-Is
숫자 ② 목표
언제까지 얼마로
숫자 ③ 투자
얼마로 어디까지
규칙 / AI 경계 — 무엇을 규칙으로 하고 무엇을 AI 로 하는가
발표에서 가장 중요한 것은 “무엇을 AI 로 하지 않기로 했는가” 입니다.
모든 것을 AI 로 하겠다는 계획은 아무것도 측정하지 않았다는 뜻입니다.

## Slide 61
부록 A. 실측 데이터 색인 슬라이드에 쓰인 모든 수치의 출처
수치
출처 문서
7B 사망 · 3B 2.6GB
tech/notes/vlm-on-orin-nano.md
34ms / 3,306ms 지연
tech/notes/vs2-latency-baseline.md
규칙 9/9 vs VLM 3/9
tech/notes/direction-rule-vs-vlm.md
노이즈 0.300 · 증폭 3.2배
tech/notes/motion-threshold.md
전역 밝기 +0.02
tech/notes/led-camera-detection.md
공통 애노드 · 공통 저항
tech/notes/rgb-led-calibration.md
12색 6/12 · 한 칸 이내
visuals/vlm-colour-loop.html
코드 0줄 장치 추가
tech/adr/0010-declare-actuators-as-data.md
전송 18 → 2회
tech/adr/0007-quantise-decisions-to-observation-quality.md
※ 모든 수치는 Jetson Orin Nano Super 8GB 한 대에서 직접 측정한 값입니다.
61

## Slide 62
부록 B. 시연 대본과 축약판 실패 시 대안과 시간별 구성
시연 대본 (Demo Script)
오프닝
vs2_demo.py --policy vlm
설명 페이지 재생
2-3
호스트 ↔ MCU 점멸 비교
녹화본
3-3
rainbow.py --period 8
녹화본
3-5
색지를 바꿔 들기
골든셋 이미지
시연 15분 전 점검
ls /dev/video0 /dev/ttyACM0
make test
./host/evaluate.py ← health 만 보면 모릅니다
축약판 구성 (Short Versions)
60분
18장
오프닝 · 1-2 · 1-5 · 2-3 · 2-8 · 3-1~3 · 4-2 · 4-4
90분
28장
위 + 계약(2-5·2-6) · 측정(3-4) · 준비(4-3)
165분
62장
전체
60분에서도 빼지 않는 것
7B 사망 (1-5) · 위치 실패 (2-8)
62